Инструкция по обновлению прошивки Vico-TF1: 1. Скачайте в корень SD карты файла sd_vico_tf1.bin (не в коем случаи не меняйте имя файла) 2. Вставьте SD карту в видеорегистратор и включите устройство. 3. Нажмите "stop", чтобы остановить запись.* 4. Затем нажмите на кнопку "Mute", чтобы перейти в режим просмотра роликов 5. Затем одновременно нажмите на кнопки "stop/rec" и “menu”, подержите окало 5-6 секунд, на экране должна появиться надпись Обновление/Upgrade. После удачного обновления регистратор автоматически перезагрузится. 6. Возможно потребуется в меню установить русский язык. * Специальное примечание: После включения питания, устройства загрузиться и войдет в режим записи. Первые 3 секунды защищены от каких-либо действий, это означает что пользователь может остановить запись, только после 3 секунды. С уважением, Компания «Центр Автобезопасность» 630087, Новосибирск, м/р Горский 8А, 13 оф. Тел. (383) 301-4-301 Тел. (383) 301-44-44 ICQ: 259372409 E-mail: retail@sibalarm.ru Skype: efimovea85 Web: www.av-car.ru